РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Нижнеудинское муниципальное образование

Д У М А

Р Е Ш Е Н И Е

от    23     апреля  2015 г.                         №   22

Об утверждении проекта местных

нормативов градостроительного

проектирования Нижнеудинского

муниципального образования

Рассмотрев проект местных нормативов градостроительного проектирования Нижнеудинского муниципального образования, в целях реализации прав человека на благоприятную среду обитания, для создания безопасных условий строительства и эксплуатации зданий и сооружений, соблюдения инженерно-технических требований при проектировании и строительстве на территории Нижнеудинского муниципального образования, руководствуясь статьями 8, 29.1, 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 1 статьи 3 Федерального закона от 05.05.2014 N 131-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 6, 31 Устава Нижнеудинского муниципального образования, Дума Нижнеудинского  муниципального образования

Р Е Ш И Л А:

1. Утвердить проект местных нормативов градостроительного проектирования Нижнеудинского муниципального образования (приложение № 1).

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в Вестнике Нижнеудинского    муниципального образования и на официальном сайте Нижнеудинского муниципального образования n-udinsk.ru..

Глава Нижнеудинского

муниципального образования                                                                 А.В. Путов

УТВЕРЖДЕНЫ

решением Думы

от 23.04.2015г.              № 22

Нормативы градостроительного проектирования

Нижнеудинского муниципального образования

Нормативы градостроительного проектирования Нижнеудинского муниципального образования включают в себя:

1) правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования;

2) основную часть, содержащую расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения Нижнеудинского муниципального образования, объектами благоустройства территории и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения города;

3) материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования.

# 1. Правила и область применения расчетных показателей
минимально допустимого уровня обеспеченности 
объектами местного значения Нижнеудинского муниципального образования,

объектами благоустройства территории и расчетных показателей

максимально допустимого уровня территориальной доступности

таких объектов для населения города

1.1. В целях настоящего нормативного правового акта используются следующие основные понятия:

1) градостроительное проектирование — деятельность по подготовке проекта генерального плана, предложений о внесении изменений в генеральный план муниципального образования, документации по планировке территории;

2) расчетный показатель — количественная характеристика обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека, в том числе обеспеченности населения объектами обслуживания и их территориальной доступности;

3) объекты обслуживания — объекты образования, социального обслуживания населения, здравоохранения, отдыха, физкультуры и спорта, культуры, коммунально-бытового обслуживания, обеспечивающие благоприятные условия жизнедеятельности населения (включая инвалидов);

4) территориальная доступность — количественное значение расстояния или времени маршрута от границ земельного участка объекта обслуживания до жилых зданий;

5) функциональные зоны — зоны, для которых генеральным планом городского поселения определены границы и функциональное назначение;

6) территориальные зоны — зоны, для которых правилами землепользования и застройки городского поселения определены границы и установлены градостроительные регламенты;

7) многоквартирный дом — совокупность двух и более квартир, имеющих самостоятельные выходы либо на земельный участок, прилегающий к жилому дому, либо в помещения общего пользования в таком доме;

8) индивидуальные жилые дома — отдельно стоящие жилые дома с количеством этажей не более чем три, предназначенные для проживания одной семьи;

9) малоэтажные многоквартирные жилые дома — малоэтажные многоквартирные жилые дома с количеством этажей не более чем три, состоящие из одной или нескольких блок-секций, количество которых не превышает четыре, в каждой из которых находятся несколько квартир и помещения общего пользования и каждая из которых имеет отдельный подъезд с выходом на территорию общего пользования;

10) жилые дома блокированной застройки (также — блокированные жилые дома) — жилые дома с количеством этажей не более чем три, состоящие из нескольких блоков, количество которых не превышает десять и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования.

Блокированные жилые дома (относятся к многоквартирным жилым домам в соответствии со СНиП 31-01-2003 «Жилые здания многоквартирные») — здания с количеством этажей не более чем три, состоящие из двух квартир и более, каждая из которых имеет непосредственный выход на приквартирный участок, в том числе при расположении ее выше первого этажа. Блокированный тип многоквартирного дома может иметь объемно-планировочные решения, при которых один или несколько уровней одной квартиры располагаются над помещениями другой квартиры, или когда автономные жилые блоки имеют общие выходы, чердаки, подполья, шахты коммуникации, инженерные системы.

Блокированные жилые дома (относятся к индивидуальным жилым домам в соответствии со СНиП 31-02-2001 «Жилые дома одноквартирные») — здания с количеством этажей не более чем три, состоят из нескольких блоков, количество которых не превышает десять и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседними блоками, не имеет помещений, расположенных над помещениями других жилых блоков, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования;

11) внутридворовая территория — общее пространство группы жилых домов.

1.2. Нормативы градостроительного проектирования Нижнеудинского муниципального образования (далее — местные нормативы) устанавливают совокупность расчетных показателей:

1) минимально допустимого уровня обеспеченности:

а) объектами местного значения поселения, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

б) объектами благоустройства территории;

в) иными объектами местного значения населения города Нижнеудинска;

2) максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения города Нижнеудинска.

1.3. Подготовка проекта генерального плана Нижнеудинского муниципального образования и внесение изменений в генеральный план Нижнеудинского муниципального образования осуществляются с учетом местных нормативов.

1.4. Подготовка документации по планировке территорий и внесение в нее изменений осуществляются в соответствии с требованиями местных нормативов.

1.5. Утвержденные местные нормативы подлежат внесению в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности.

1.6. В случае утверждения областных нормативов градостроительного проектирования, содержащих минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека выше, чем аналогичные расчетные показатели, содержащиеся в местных нормативах, в пределах Нижнеудинского муниципального образования применяются соответствующие областные нормативы градостроительного проектирования.

В случае если в нормативах градостроительного проектирования Иркутской области установлены предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, для населения города Нижнеудинска, расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения города Нижнеудинска не могут превышать эти предельные значения.

1.7. Местные нормативы градостроительного проектирования применяются во взаимосвязи со следующими показателями градостроительного проектирования в городе Нижнеудинске:

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства градостроительных регламентов правил землепользования и застройки Нижнеудинского муниципального образования (далее — правила землепользования и застройки);

2) технические регламенты безопасности в области градостроительного проектирования, установленные в соответствии с федеральным законодательством;

3) требования областных нормативов градостроительного проектирования в части вопросов местного значения не нормируемых местными нормативами;

4) иные показатели, используемые при градостроительном проектировании (в том числе муниципальные стандарты благоустройства, муниципальные стандарты предоставления услуг социальной сферы).

1.8. Местные нормативы являются обязательными:

1) для органов местного самоуправления Нижнеудинского муниципального образования при осуществлении полномочий в области градостроительной деятельности по подготовке и утверждению:

а) внесения изменений в генеральный план Нижнеудинского муниципального образования;

б) программ, планов содержащих мероприятия, выполнение которых направлено на реализацию генерального плана Нижнеудинского муниципального образования;

в) документации по планировке территории, изменений в указанную документацию;

г) условий аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков для комплексного освоения в целях жилищного строительства (в пределах своей компетенции);

д) условий аукционов на право заключить договор о развитии застроенной территории;

2) для органов государственной власти при осуществлении полномочий в области градостроительной деятельности:

а) в случае совместной (с органами местного самоуправления) подготовки проектов документов территориального планирования;

б) при подготовке условий аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков для комплексного освоения в целях жилищного строительства;

3) для победителей аукционов:

а) по продаже права на заключение договора аренды земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для его комплексного освоения в целях жилищного строительства (в случае наличия соответствующих требований в условиях аукциона);

б) на право заключить договор о развитии застроенной территории (в случае наличия соответствующих требований в условиях аукциона и договорах  о развитии застроенных территорий);

4) для лиц, подготавливающих проекты о внесении изменений в генеральный план Нижнеудинского муниципального образования, проекты документации по планировке территории, предложения о внесении изменений в указанную документацию и иную документацию градостроительного проектирования по заказам и техническим заданиям органов местного самоуправления Нижнеудинского муниципального образования.

1.9. Администрация Нижнеудинского муниципального образования осуществляет мониторинг развития социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры и контроль за достижением значений местных нормативов посредством:

а) осуществления проверки соответствия проектов документации по планировке территорий генеральному плану Нижнеудинского муниципального образования, правилам землепользования и застройки Нижнеудинского муниципального образования, техническим регламентам;

б) подготовки комплексных (целевых, инвестиционных) программ (с планированием мер по уменьшению либо устранению разницы между значениями показателей, характеризующих текущую ситуацию, и значениями местных нормативов) и отчета об их исполнении.

1.10. Достижение значений местных нормативов осуществляется при обязательном соблюдении всеми субъектами градостроительной деятельности:

а) требований безопасности, определённых техническими регламентами, а до их принятия – строительными нормами и правилами, в части, не противоречащей законодательству;

б) градостроительных регламентов, установленных правилами землепользования и застройки.

1.11. Достижение значений местных нормативов обеспечивается посредством выполнения следующих действий:

1) подготовка документации по планировке территории в целях:

а) реализации решений генерального плана Нижнеудинского муниципального образования по вопросам обеспечения территорий социальной, инженерной и транспортной инфраструктурой путем детализации и уточнений таких решений применительно к различным территориям Нижнеудинского муниципального образования;

б) установления красных линий, границ земельных участков, необходимых для строительства объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, определения границ озелененных и иных территорий общего пользования, границ зон действия публичных сервитутов;

2) формирование в соответствии с документацией по планировке территории земельных участков, необходимых для строительства объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры или частей земельных участков, подлежащих обременению публичным сервитутом, их кадастровый учет;

3) предоставление земельных участков для строительства объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры;

4) включение в комплексные (целевые, инвестиционные) программы объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры;

5) включение в состав условий аукционов на право заключения договоров о развитии застроенных территорий обязательств победителей по строительству объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры;

6) включение в условия аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков для комплексного освоения в целях жилищного строительства обязательств победителей по строительству объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры;

7) подготовка адресуемых органам государственной власти Иркутской области предложений об участии в финансировании строительства объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры;

8) обеспечение условий для стимулирования правообладателей земельных участков к созданию и преобразованию объектов капитального строительства в соответствии с градостроительными регламентами.

# 2. Основная часть: расчетные показатели минимально допустимого уровня

обеспеченности объектами местного значения города Нижнеудинска, 
объектами благоустройства территории и расчетные показатели максимально допустимого
уровня территориальной доступности таких объектов для населения города

## 2.1. Нормативы градостроительного проектирования 
в области жилищного строительства

## 2.1.1. Жилищная обеспеченность

Для определения параметров планируемого развития функциональных жилых зон устанавливается следующий норматив жилищной обеспеченности на одного человека:

на срок до 2025 года — не менее 26 кв. м общей площади жилых помещений.

## 2.1.2. Плотность застройки (интенсивность использования) жилых зон

Таблица 2.1.2.1.

| Жилая зона | Коэффициент застройки | Коэффициент плотности застройки |
| --- | --- | --- |
| 1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 0,2 | 0,4 |
| 2. Зона застройки малоэтажными жилыми домами блокированной застройки | 0,3 | 0,6 |
| 3. Зона застройки малоэтажными жилыми домами | 0,35 | 0,7 |
| 4. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами | 0,4 | 0,8 |
| 5. Зона застройки многоэтажными жилыми домами | 0,4 | 1,2 |
| Примечание. Территории жилой зоны формируются в виде следующих элементов планировочной структуры для размещения объектов жилой застройки, га: группа жилых домов — до 5; микрорайон (квартал) — от 5 до 60; жилой район — от 60 до 250. |

## 2.1.3. Распределение жилищного строительства по типам и этажности жилой застройки

Таблица 2.1.3.1.

| Вид строительства | Доля в суммарном жилищном строительстве не менее, % |
| --- | --- |
| 1. Индивидуальное жилищное строительство | 35 |
| 2. Строительство малоэтажных жилых домов | 14 |
| 3. Строительство среднеэтажных жилых домов | 45 |

## 2.1.4. Размеры земельных (приквартирных) участков, предоставляемых на свободных 
от застройки территориях и территориях реконструкции существующей застройки

Таблица 2.1.4.1.

| Объекты строительства | Площадь, м2 |
| --- | --- |
| 1. Объекты индивидуального жилищного строительства | 400 (включая площадь застройки) |
| 2. Блокированные дома (жилые блоки которых рассматриваются как отдельные одноквартирные дома) | 400 (включая площадь застройки) |
| 3. Многоквартирные дома блокированной застройки | 400 (без площади застройки) |

## 2.1.5. Размеры площадок общего пользования на внутридворовых территориях 
многоквартирных домов

Таблица 2.1.5.1.

| Вид площадки | Площадь не менее, м2 |
| --- | --- |
| 1. Для игр детей, на одного жителя, в том числе, общий размер площадки: до трёх лет в т. ч. совместно с площадкой отдыха взрослых от трёх до 7 лет в т. ч. совместно с площадкой отдыха взрослых от 7 до 12 лет от 12 до 16 | 0,5 50 80 70 150 100 900 |
| 2. Для отдыха взрослых, на одного жителя общий размер площадки | 0,2 50 |
| 3. Для занятий спортом, в т. ч. для детей от 3 до 7 лет (на 75 детей) для детей от 7 до 16 лет (на 100 детей) | 150 250 |
| 4. Для установки мусоросборников | Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5 |
| 5. Для выгула собак для дрессировки собак | 600 2 000 |
| 6. Для стоянок автомобилей | 25 |

## Примечания:

## 1. На внутридворовых территориях многоквартирных домов размещение сараев, гаражей не допускается. Исключение: размещение гаража для инвалида, если за пределами внутридворовой территории в радиусе доступности разместить гараж невозможно, а условия внутридворовой территории позволяют.

## 2. В территориальных зонах индивидуального жилищного строительства и предназначенных для ведения садоводства и дачного хозяйства расстояния от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) до стен дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, должны быть не менее 6 м, а расстояния до сарая для содержания скота и птицы – не менее 10 м. Расстояние от границы участка должно быть до стены жилого дома – не менее 3 м; до хозяйственных построек – не менее 1 м. При отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета до стен соседнего дома необходимо принимать не менее 12 м, до источника водоснабжения (колодца) – не менее 25 м (в соответствии с пунктом 7.1 и 7.3 СП 42.13330.2011).

## 2.2. Нормативы градостроительного проектирования в области образования, 
здравоохранения, физической культуры и спорта, объектов общественно-делового 
назначения и обслуживания населения

## 2.2.1. Объекты образовательных организаций

Таблица 2.2.1.1.

| Наименование объекта | Единица измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| 1. Дошкольная образовательная организация | количество мест на одну тысячу жителей | 53 |
| 2. Организация среднего общего образования |  | 110 |
| 3. Организация дополнительного образования детей (в том числе музыкальная, художественная школа, школа искусств, спортивная школа, дом детского творчества) | доля от населения школьного возраста, % | 10 |

## 2.2.2. Объекты здравоохранения

Таблица 2.2.2.1

| Наименование объекта | Единица измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| 1. Больничные учреждения, всего: | количество коек на тысячу жителей | 17 |
| 2. Муниципальные амбулаторно-поликлинические учреждения | посещений в смену на 1000 чел. | 28 |
| 3. Станции скорой медицинской помощи: |  |  |
| 1) количество специализированных автомашин | автомашин на 10 тысяч жителей | 1 |
| 2) площадь территории | гектаров на один объект | 0,25 |
| 3) доступность – максимальное время движения от объекта к месту вызова | минута | 15 |
| 4. Аптечные организации | объектов на 10 тыс. жителей | 1 |
| 5. Учреждения для централизованного приготовления и снабжения детей до 1 года качественным питанием (молочные кухни) | порций в сутки на одного ребёнка | 4 |

## 2.2.3. Объекты физической культуры и спорта

Таблица 2.2.3.1

| Наименование объекта | Единица измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| 1. Спортивный зал общего пользования | квадратных метров общей площади пола на тысячу жителей | 350 |
| 2. Бассейн общего пользования | квадратных метров площади зеркала воды на тысячу жителей | 65 |
| 3. Плоскостные спортивные сооружения | квадратных метров на тысячу жителей | 1950 |

## 2.2.4. Объекты культурно-просветительских организаций, 
культурно-досуговых организаций, искусства

Таблица 2.2.4.1

| Наименование объекта | Единица измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| 1. Клуб (помещение) для организации досуга населения, располагаемые в квартале, микрорайоне | количество мест на тысячу жителей | 80 |
| 2. Кинотеатр | то же | 25 |
| 3. Библиотека | тысяч томов книг на тысячу жителей | 7 |
|  | квадратных метров общей площади на тысячу томов книг | 10 |
|  | количество объектов | 4 (общедоступн. универсальная); 1 (юношеск.) 1 (детск.) |
| 4. Цирк | то же | 1 |
| 5. Музей | на 25 тыс. жителей | 1 |
| 6. Выставочный зал (картинная галерея) | то же | 1 |
| 7. Парк культуры и отдыха | >> | 1 |
| 8. Муниципальный архив | >> | 1 |

## 2.2.5. Объекты услуг торговли, общественного питания, бытового обслуживания, 
связи, кредитно-финансовых организаций, гостиничных услуг

Таблица 2.2.5.1

| Наименование объекта | Единица измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| 1. Организация торговли | торговая площадь, кв. м на тысячу жителей | 360 |
| 2. Организация общественного питания | количество мест на тысячу жителей | 49 |
| 3. Организация бытового обслуживания | количество рабочих мест на тысячу жителей | 9 |
| 4. Отделение связи | количество объектов на 10 тысяч жителей | 1,7 |
| 5. Отделение банка | количество объектов на 10 тысяч жителей | 1 |
| 6. Гостиница | количество мест на тысячу жителей | 6 |

## 2.2.6. Объекты коммунально-бытового назначения

Таблица 2.2.6.1

| Наименование объекта | Единица измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| 1. Баня | количество мест на 1 тыс. жителей | 5 |
| 2. Химчистка | количество вещей в смену на 1 тыс. жителей, кг | 11,4 |
| 3. Прачечная |  | 120 |
| 4. Общественные уборные | количество приборов на 1 тыс. человек количество помещений | 1 8 |

## 2.2.7. Максимально допустимый уровень территориальной доступности 
объектов общественного назначения

Таблица 2.2.7.1

| Объекты социального назначения | Транспортная и пешеходная доступность, м |
| --- | --- |
| 1. Организация дошкольного образования: в среднеэтажной застройке в малоэтажной застройке | 300 350 |
| 2. Организация среднего общего образования: | 525 |
| 3. Организация начального общего образования | 350 |
| 4. Помещения для физкультурно-оздоровительных и досуговых занятий | 1200 |
| 5. Амбулаторно-поликлиническое учреждение | 700 |
| 6. Аптека | 550 |
| 7. Объекты культуры (муниципальная библиотека, организация культурно-досугового типа) | 560 |
| 8. Предприятие торгово-бытового обслуживания повседневного пользования | 600 |
| 9. Отделение почтовой связи | 500 |
| 10. Отделение Сбербанка, опорный пункт охраны порядка | 800 |
| 11. Центр административного самоуправления | 1200 |

## 2.3. Нормативы градостроительного проектирования в части размещения 
объектов производственного назначения

## 2.3.1. Ширина полосы озеленения (древесно-кустарниковых насаждений) санитарно-защитных зон производственных объектов со стороны жилых и общественно-деловых зон

Таблица 2.3.1.1

| Ширина санитарно-защитной зоны | Ширина полосы озеленения, м, не менее |
| --- | --- |
| 1. До 100 м | 20 |
| 2. Свыше 100 м | 50 |

## Примечания:

## 1. Величина санитарного разрыва от железной дороги до жилой зоны устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов с последующим проведением натурных исследований и измерений, но не менее 100 м. При размещении железных дорог в выемке или при осуществлении специальных шумозащитных мероприятий, обеспечивающих требования СП 51.13330 возможно снижение санитарного разрыва до 50 м.

## 2. Условия установления смешанной производственно-жилой (производственно-общественно-деловой) зоны согласно таблице:

| Условие | Величина |
| --- | --- |
| 1. Размер земельного участка производственного назначения не более, га | 5 |
| 2. Размер территориальной зоны не менее, га | 15 |
| 3. Количество земельных участков производственного назначения в обособленном контуре зоны не менее | 2 |
| 4. Размер санитарно-защитной зоны не более, м | 50 |
| 5. Санитарно-защитная зон устанавливается | в границах земельного участка производственного назначения |
| 6. Расстояние от границ участков производственных объектов, размещаемых в общественно-деловых и смешанных зонах, до жилых и общественных зданий, а также до границ участков дошкольных и общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения и отдыха | 50 |
| Примечание. Устанавливается только для существующей застройки; для формируемой застройки устанавливать градостроительный регламент смешанной застройки не допускается. |

## 2.4. Нормативы градостроительного проектирования в области транспорта 
и дорожной деятельности

## 2.4.1. Плотность сети линий общественного пассажирского транспорта, 
уровень автомобилизации населения, пункты технического осмотра

Таблица 2.4.1.1.

| Нормируемый показатель | Единица измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| 1. Плотность сети линий наземного общественного пассажирского транспорта: в населённом пункте в центральной его части | отношение протяжённости к площади застроенных территорий, км/км2 | 1,8 2,5 |
| 2. Обеспеченность населения легковыми автомобилями | количество автомобилей на 1000 жителей | 250 |
| 3. Обеспеченность населения легковыми такси |  | 4 |
| 4. Пункты технического осмотра | объект | 2 |

## 2.4.2. Гаражи и открытые стоянки для постоянного и временного хранения 
индивидуальных легковых автомобилей

Таблица 2.4.2.1

| Территориальная зона | Показатель, % от расчётного числа обеспеченности населения легковыми автомобилями, не менее |
| --- | --- |
| 1. Гаражи и открытые стоянки для постоянного хранения: |  |
| 1.1. Жилые и прилегающие к ним производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур (всего) | 90 |
| 2. Открытые стоянки для временного хранения, в том числе: | 70 |
| 2.1. Жилые зоны | 25 |
| 2.2. Общественно-деловые зоны | 5 |
| 2.3. Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур (всего) | 25 |
| 2.4. Рекреационные зоны | 15 |

## 2.4.3. Парковочные места автомобилей

Таблица 2.4.3.1

| Объект | Расчетная единица | Число машино-мест на расчетную единицу, не менее |
| --- | --- | --- |
| 1. Парки, пляжи в рекреационных зонах | 100 единовременных посетителей | 15 |
| 2. Базы кратковременного отдыха (спортивные, лыжные, рыболовные, охотничьи и др.) | то же | 15 |
| 3. Дома отдыха и санатории, санатории-профилактории, базы отдыха предприятий и туристские базы | 100 отдыхающих и обслуживающего персонала | 7 |
| 4. Предприятия общественного питания, торговли и коммунально-бытового обслуживания в зонах отдыха | 100 мест в залах или единовременных посетителей и персонала | 15 |
| 5. Садоводческие товарищества | 10 участков | 7 |
| 6. Учреждения управления, правоохранительные; общественные организации | 1000 кв. м общей площади | 6 |
| 7. Кредитно-финансовые организации | то же | 16 |
| 8. Школы | объект | 10 |
| 9. Дошкольные организации | то же | 7 |
| 10. Производственные объекты | 100 работающих в двух смежных сменах | 10 |
| 11. Больницы | 100 коек | 10 |
| 12. Поликлиники | 100 посещений | 3 |
| 13. Спортивные здания и сооружения с трибунами вместимостью более 500 зрителей | 100 мест | 10 |
| 14. Кинотеатры, музеи, выставки, др. культурно-досуговые учреждения | 100 мест или единовременных посетителей | 14 |
| 15. Бани | 100 единовременных посетителей | 17 |
| 16. Торговые центры, универмаги, магазины с площадью торговых залов более 200 м2 | 100 м2 торговой площади | 7 |
| 17. Рынки | 100 торговых мест | 60 |
| 18. Рестораны, кафе общегородского значения | 100 мест | 12 |
| 19. Гостиницы | то же | 16 |
| 20. Вокзал железнодорожный | 100 пассажиров дальнего и местного сообщений, прибывающих в час «пик» | 25 |
| 21. Автовокзал |  | 12 |
| 22. Кладбище | 100 единовременных посетителей | 12 |
| Примечание. Размер земельного участка принимается из расчёта на одно машино-место: для гаражей — 30 м2, для парковок — 25 м2; размер земельного участка для открытых автостоянок принимается из расчёта: 2*(количество проектируемых машино-мест*25 м2). |

## 2.4.4. Дальность пешеходных подходов до ближайших остановок 
общественного пассажирского транспорта

Таблица 2.4.4.1

| Объекты | Дальность пешеходных подходов не более, м |
| --- | --- |
| 1. От объектов массового посещения в общегородском центре | 250 |
| 2. В жилых зонах с малоэтажной и среднеэтажной :жилой застройкой | 400 |
| 3. В жилых зонах с индивидуальной жилой застройкой | 800 |
| 4. От проходных предприятий в производственных и коммунально-складских зонах | 400 |
| 5. От главного входа в зонах массового отдыха и спорта | 800 |

## 2.4.5. Расстояние между остановочными пунктами на линиях 
автомобильного общественного пассажирского транспорта

Таблица 2.4.5.1

| В пределах зоны | Расстояние не более, м |
| --- | --- |
| 1. В жилых зонах с индивидуальной жилой застройкой | 600 |
| 2. В жилых зонах с малоэтажной и среднеэтажной :жилой застройкой | 500 |
| 3. В общественно-деловых зонах | 400 |

## 2.4.6. Озеленение территорий санитарных разрывов, отделяющих 
автомобильные и железные дороги от объектов жилой застройки

Таблица 2.4.6.1

| Линейные объекты, в отношении которых установлены санитарные разрывы | Площадь озеленения, % |
| --- | --- |
| 1. Автомобильные дороги | 60 |
| 2. Железные дороги | 50 |

## Примечания:

## 1. На нерегулируемых перекрестках и примыканиях улиц и дорог, а также пешеходных переходах необходимо предусматривать треугольники видимости. Размеры сторон равнобедренного треугольника для условий «транспорт–транспорт» при скорости движения 40 и 60 км/ч должны быть соответственно не менее 25 и 40 метров.

## Для условий «пешеход–транспорт» размеры прямоугольного треугольника видимости должны быть при скорости движения транспорта 25 и 40 км/ч соответственно 8 на 40 м и 10 на 50 м (согласно пункту 11.9 СП 42.13330.2011).

## 2. Расстояния от объектов культурного наследия до проезжих частей магистралей скоростного и непрерывного движения следует принимать в условиях сложного рельефа не менее 100 м и на плоском рельефе не менее 50 м (согласно пункту 14.28 СП 42.13330.2011).

## 3. В местах размещения домов для престарелых и инвалидов, учреждений здравоохранения и других учреждений массового посещения населением следует предусматривать пешеходные пути с возможностью проезда механических инвалидных колясок. При этом высота вертикальных препятствий (бортовые камни, поребрики) на пути следования не должна превышать 5 см; не допускаются крутые (более 100 ‰) короткие рампы, а также продольные уклоны тротуаров и пешеходных дорог более 50 ‰. На путях с уклонами 30–60 ‰ необходимо не реже чем через 100 м устраивать горизонтальные участки длиной не менее 5 м (согласно пункту 11.10 СП 42.13330.2011).

## 2.5. Нормативы градостроительного проектирования 
в области систем инженерно-технического обеспечения

## Таблица 2.5.1. Электроснабжение

| Показатель | Единица измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| 1. Электропотребление одного человека в год, жилые помещения, оборудованные стационарными электроплитами: без кондиционеров с кондиционерами | киловатт-часов | 1680 1920 |
| 2. Использование максимума электрической нагрузки одного человека в год, жилые помещения, оборудованные стационарными электроплитами: без кондиционеров с кондиционерами | ч/год | 5300 5800 |

Таблица 2.5.2. Теплоснабжение

| Здания строительства после 2015 г. | Единица измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| 1. Объекты индивидуального жилищного строительства | Удельные показатели максимальной тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию, Вт на 1 м2 | 81,0 |
| 2. Малоэтажная, блокированная застройка |  | 67,0 |
| 3. Среднеэтажная застройка |  | 59,0 |

Таблица 2.5.3. Водоснабжение

| Степень благоустройства районов жилой застройки | Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление в населенных пунктах на одного жителя среднесуточное (за год), л/сут |
| --- | --- |
| 1. Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, без ванн | 125 |
| 2. То же, с ванными и местными водонагревателями | 160 |
| 3. То же, с централизованным горячим водоснабжением | 230 |

Таблица 2.5.4. Водоотведение

| Объект | Единица измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| 1. Средний за год суточный отвод сточных вод по отношению к расходу воды, в том числе хозяйственно-бытовых вод, | % | 100 100 |

## 2.6. Нормативы градостроительного проектирования 
размещения объектов рекреационного назначения

## 2.6.1. Площади территорий для размещения объектов рекреационного назначения

Таблица 2.6.1.1

| Объект рекреационного назначения | Площадь территории для размещения объекта рекреационного назначения не менее, га |
| --- | --- |
| 1. Общегородской парк | 15 |
| 2. Парк планировочного района | 10 |
| 3. Сад | 3 |
| 4. Сквер | 0,5 |
| 5. Городские леса | площадь всех защитных лесов, включаемых в границы населённого пункта |
| 6. Пляж (речной или озёрный) | из расчёта не менее 8 м2 на одного посетителя (4 м2 — для детей), 0,25 м береговой линии на одного посетителя |

## 2.6.2. Площади территории объектов массового кратковременного отдыха населения

Таблица 2.6.2.1

| Объект рекреационного назначения | Площадь территории для размещения объекта рекреационного назначения не менее, га |
| --- | --- |
| 1. Обеспеченность территорией, всего кв. метров на одного посетителя, в том числе территория для активных видов отдыха | 500 100 |
| 2. Площадь участка отдельной зоны массового кратковременного отдыха, га | 50 |
| Примечание. В прибрежной защитной полосе расстояние между земельными участками размещения объектами массового отдыха должно быть не менее 50 м |  |

## 2.6.3. Максимально допустимый уровень территориальной доступности 
объектов рекреационного назначения

Таблица 2.6.3.1

| Объекты рекреационного назначения | Транспортная и пешеходная доступность |
| --- | --- |
| 1. Городской парк, пешеходная доступность, мин. | 20 |
| 2. Парк жилого района, пешеходная доступность, мин. | 15 |
| 3. Зона объектов массового кратковременного отдыха населения, на общественном транспорте, час | 1,5 |

## 2.7. Нормативы градостроительного проектирования 
в области санитарной очистки территории

## 2.7.1. Объекты сбора и вывоза бытовых отходов и мусора

Таблица 2.7.1.1

| Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |
| --- | --- |
|  | Единица измерения | Величина |
| 1. Размещение урн для сбора мусора на малолюдных улицах на оживлённых | не более, м | 100 40 |
| 2. Вывоз мусора | периодичность, дней | ежедневно |

## Примечание. Размер санитарно-защитной зоны от очистных сооружений поверхностного стока открытого типа до жилой территории следует принимать 100 м, закрытого типа — 50 м.

## Размер санитарно-защитной зоны полигонов твердых бытовых отходов, участков компостирования твердых бытовых отходов до жилой территории следует принимать 500 м (согласно пункту 7.1.12 и подпункту 5 пункта 7.1.13 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (ред. от 25.04.2014).

## 2.8. Нормативы градостроительного проектирования

## в области инженерной подготовки и защиты территорий

Таблица 2.8.1.

| Показатель | Единица измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| 1. Отвод поверхностных вод | отношение протяжённости дождевой канализации к площади территории городской застройки, км/км2 | 0,67 |
| 2. Защита территории от затопления и подтопления | превышения бровки подсыпанной территории относительно уровня расчётного горизонта высоких вод, м | 0,5 |

## 3. Материалы по обоснованию расчетных показателей,

содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования

Нижнеудинского муниципального образования

## 3.1. Нормативы градостроительного проектирования в области жилищного строительства

3.1.1. Жилищная обеспеченность

Норматив обеспеченности жильем в расчете на одного человека в городе Нижнеудинске рассчитан с учетом достигнутого уровня средней жилищной обеспеченности, Постановления Правительства РФ от 17.12.2010 N 1050 (ред. от 18.10.2014) "О федеральной целевой программе "Жилище" на 2011–2015 годы", Распоряжения Правительства РФ от 17.11.2008 N 1662-р (ред. от 08.08.2009) <О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года>, проекта схемы территориального планирования Иркутской области.

Расчетные показатели минимальной обеспеченности общей площадью жилых помещений для индивидуальной жилой застройки не нормируются, а определяются исходя из среднего размера семьи.

3.1.2. Плотность застройки (интенсивность использования) жилых зон

Основными показателями плотности застройки являются:

коэффициент застройки — отношение площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади застройки планировочного элемента (квартала, микрорайона);

коэффициент плотности застройки — отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади застройки планировочного элемента (квартала, микрорайона).

Чем выше коэффициенты, тем меньше объект капитального строительства обеспечен территорией для его последующей эксплуатации.

Правилами землепользования и застройки устанавливается максимальный процент застройки в данной территориальной зоне любого земельного участка (но не квартала или микрорайона).

Примечание в соответствии с пунктом 5.4 «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89» (далее — СП 42.13330.2011).

3.1.3. Распределение жилищного строительства по типам 
и этажности жилой застройки

Распределение жилищного строительства по видам жилой застройки определено с учётом генерального плана, комплексной программы социально-экономического развития муниципального образования.

3.1.4. Размеры земельных (приквартирных) участков, предоставляемых на свободных от застройки территориях и территориях реконструкции существующей застройки

Размеры земельных участков, на которых расположены дома жилые одноквартирные, размеры приквартирных земельных участков, примыкающих к домам, приняты с учётом Приложения Д СП 42.13330.2011, СП 30-102-99. Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства.

3.1.5. Размеры площадок общего пользования на внутридворовых территориях 
многоквартирных домов

Размеры площадок общего пользования на внутридворовых территориях многоквартирных домов определены в соответствии с пунктом 2.12 Методических рекомендаций по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований, утверждённых Приказом Минрегиона РФ от 27.12.2011 N 613.

Размер площадок для мусора в соответствии с пунктом 8.2 СанПиН 2.1.2.2645-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях".

3.2. Нормативы градостроительного проектирования в области образования, 
здравоохранения, физической культуры и спорта, объектов 
общественно-делового назначения и обслуживания населения

3.2.1. Объекты образовательных организаций

Необходимый минимум объектов образовательных организаций для постоянно проживающего населения города Нижнеудинска рассчитан согласно приложению Ж СП 42.13330.2011 и Распоряжению Правительства РФ от 03.07.1996 № 1063-р «Социальные нормативы и нормы».

Учитывая статистические данные численности населения в Нижнеудинском муниципальном образовании, количество детей в возрасте, в котором необходимо обеспечить дошкольными организациями составляет 8% от общего числа населения города. Обеспеченность местами принята 95%: (0,8*0,95=0,76). Процент детей школьного возраста составляет 12%, обеспеченность — 100%.

3.2.2. Объекты здравоохранения

Необходимый минимум объектов обслуживания для постоянно проживающего населения города Нижнеудинска рассчитан согласно приложению Ж СП 42.13330.2011 и Распоряжению Правительства РФ от 03.07.1996 № 1063-р «Социальные нормативы и нормы».

3.2.3. Объекты физической культуры и спорта

Необходимый минимум объектов обслуживания для постоянно проживающего населения города Нижнеудинска рассчитан согласно приложению Ж СП 42.13330.2011 и Распоряжению Правительства РФ от 03.07.1996 № 1063-р «Социальные нормативы и нормы».

3.2.4. Объекты культурно-просветительских учреждений,
культурно-досуговых организаций, искусства

Необходимый минимум объектов обслуживания для постоянно проживающего населения города Нижнеудинска рассчитан согласно приложению Ж СП 42.13330.2011, Распоряжение Правительства РФ от 19.10.1999 N 1683-р (ред. от 23.11.2009) <О методике определения нормативной потребности субъектов РФ в объектах социальной инфраструктуры>

3.2.5. Объекты услуг торговли, общественного питания, 
бытового обслуживания, связи, кредитно-финансовых организаций, 
гостиничных услуг

Необходимый минимум объектов обслуживания для постоянно проживающего населения города Нижнеудинска рассчитан согласно приложению Ж СП 42.13330.2011

3.2.6. Объекты коммунально-бытового назначения

Необходимый минимум объектов обслуживания для постоянно проживающего населения города Нижнеудинска рассчитан согласно приложению Ж СП 42.13330.2011.

3.2.7. Максимально допустимый уровень территориальной доступности 
объектов общественного назначения

Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов социального назначения определен согласно пункту 10.4 (таблица 5) СП 42.13330.2011; пункту 2.4 СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы, пункту 6.2.3 СП 30-102-99. Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства.

3.3. Нормативы градостроительного проектирования в части размещения 
объектов производственного назначения

3.3.1. Ширина полосы озеленения (древесно-кустарниковых насаждений) 
санитарно-защитных зон производственных объектов со стороны 
жилых и общественно-деловых зон

Параметры озеленения определены в соответствии с пунктом 8.6 СП 42.13330.2011

Санитарный разрыв от железной дороги до жилой зоны определяется в соответствии с пунктом 8.20 СП 42.13330.2011 и пунктом 2.6 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Условия установления смешанной производственно-жилой (производственно-общественно-деловой) зоны определены в соответствии со статьями 34–36 Градостроительного кодекса РФ и пунктами 6.6, 6.7 и 7.2 СП 42.13330.2011.

3.4. Нормативы градостроительного проектирования 
в области транспорта и дорожной деятельности

3.4.1. Плотность сети линий общественного пассажирского транспорта, 
уровень автомобилизации населения, пункты технического осмотра

Плотность сети линий наземного общественного пассажирского транспорта на застроенных территориях принимается в соответствии с пунктом 11.14 СП 42.13330.2011. Обеспеченность населения легковыми автомобилями и легковыми такси принимается, исходя из пункта 11.3 СП 42.13330.2011.

Уровень обеспеченности пунктами технического осмотра автомобилей устанавливается исходя из Постановления Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2011 г. N 1108 "Об утверждении методики расчета нормативов минимальной обеспеченности населения пунктами технического осмотра для субъектов Российской Федерации и входящих в их состав муниципальных образований". В соответствии с Приказом министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 23.04.2012 г. № 1-мпр «Об утверждении нормативов минимальной обеспеченности населения пунктами технического осмотра» два пункта технического осмотра определены для всего Нижнеудинского района включая г. Нижнеудинск.

3.4.2. Гаражи и открытые стоянки для постоянного и временного 
хранения индивидуальных легковых автомобилей

Показатель гаражей и открытых стоянок для постоянного и временного хранения индивидуальных легковых автомобилей определён в соответствии с пунктом 11.19 СП 42.13330.2011.

3.4.3. Парковочные места автомобилей

Учитывая приложение К СП 42.13330.2011. Для учреждений управления, кредитно-финансовые, правоохранительные учитывая пункт 6.31 СП 30-102-99. Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства.

Места для стоянки и хранения автомобилей лиц, работающих на производственных объектах, надлежит размещать на территории земельных участков объектов согласно пункту 5.11 СП 18.13330.2011. Генеральные планы промышленных предприятий.

3.4.4. Дальность пешеходных подходов до ближайших остановок 
общественного пассажирского транспорта

Дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта определена с учётом пункта 11.15 СП 42.13330.2011.

3.4.5. Расстояние между остановочными пунктами на линиях 
автомобильного общественного пассажирского транспорта

Расстояние между остановочными пунктами на линиях автомобильного общественного пассажирского транспорта определено с учётом пункта 11.16 СП 42.13330.2011.

3.4.6. Озеленение территорий санитарных разрывов, отделяющих 
автомобильные и железные дороги от объектов жилой застройки

Процент площади озеленения линейных объектов, в отношении которых установлены санитарные разрывы, установлен, ссылаясь на СП 42.13330.2011.

3.5. Нормативы градостроительного проектирования в области систем 
инженерно-технического обеспечения

Расчетные часовые расходы тепла жилых зданий строительства после 2015 г. определены согласно приложению В «СП 124.13330.2012. Тепловые сети». Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления принята минус 40 °C согласно пункту 10.1 и графе 5 таблицы 3.1 «СП 131.13330.2012. Строительная климатология».

Показатели электропотребления приняты согласно приложению Н СП 42.13330.2011 с учетом коэффициента для малых городов.

При проектировании систем водоснабжения населенных пунктов удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения был принят по таблице 1 «СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*».

При проектировании систем водоотведения населенных пунктов средний (за год) суточный отвод сточных вод по отношению к расходу воды, в том числе хозяйственно-бытовых вод, принимается равным 100% от водопотребления.

3.6. Нормативы градостроительного проектирования 
размещения объектов рекреационного назначения

3.6.1. Площади территорий для размещения объектов рекреационного назначения

Площадь территории парков, садов и скверов принята, учитывая пункт 9.19 СП 42.13330.2011, размеры пляжей: пункт 9.32 СП 42.13330.2011 и пункт 2.1 ГОСТ 17.1.5.02-80. Государственный стандарт Союза ССР. Охрана природы. Гидросфера. Гигиенические требования к зонам рекреации водных объектов. Содержание примечания — определено пунктом 9.8 СП 42.13330.2011.

3.6.2. Площади территории объектов массового 
кратковременного отдыха населения

Площади территории объектов массового кратковременного отдыха населения определен в соответствии с требованиями пункта 9.6 СП 42.13330.2011.

3.6.3. Максимально допустимый уровень территориальной доступности 
объектов рекреационного назначения

## Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов рекреационного назначения определен в соответствии с пунктами 9.6 и 9.15 СП 42.13330.2011.

3.7. Нормативы градостроительного проектирования 
в области санитарной очистки территории

3.7.1. Объекты сбора и вывоза бытовых отходов и мусора

Согласно СанПиН 42-128-4690-88. Санитарные правила содержания территорий населенных мест.

3.8. Нормативы градостроительного проектирования в области 
инженерной подготовки и защиты территорий

Расчётный показатель отвода поверхностных вод определён как соотношение протяжённости планируемых к строительству линейных объектов дождевой канализации к площади территории поселения, занятой планируемой в соответствии с генеральным планом застройкой.

Сооружения и мероприятия для защиты от затопления проектируются, учитывая требования СНиП 2.04.03-85 и СП 104.13330.2012.

При защите территории от затопления подсыпкой отметку бровки берегового откоса территории следует определять в соответствии с требованиями п.3.11 СНиП 2.06.15-85.